## Slide 1
UNIVERSITÉ LIBRE DE BRUXELLES – FACULTÉ DES SCIENCES
Induction et lévitation magnétique
FACULTÉ DES SCIENCES DÉPARTEMENT DE PHYSIQUE
Joas KANYINDA WA KANYINDA, Martin VANDERCAMMEN et Alexandre SCHMITZ
Moyen mnémotechnique: Règle de la main droite
Schéma du montage
Dans le montage, la bobine dans le tube est parcourue par un courant alternatif.
Champ magnétique induit par une boucle de courant
Bobine: ensemble de spires de fil de cuivre
Attraction et répulsion magnétique
Principe du courant alternatif
Produit par un générateur alternatif, le courant alternatif est un courant qui change de sens à une certaine fréquence (un certain nombre de fois par seconde).
FM: Force magnétique
P: Poids
La somme des forces qui s’appliquent sur l’aimant est nulle. Dès lors, une simple perturbation latérale suffirait pour faire tomber l’aimant.
Mise en place d’un tube
La bobine dans le tube produit donc un champ magnétique variable qui change de sens à la même fréquence que le courant.
Le champ magnétique variable créé par la bobine dans le tube va donc induire un courant alternatif dans la bobine dans la boîte.
Allumage de la lampe!!!
Augmentation ou diminution du champ magnétique qui passe à l’intérieur de la bobine 1 .
Création d’un courant induit dans la bobine 1 pour s’opposer à la variation du champ magnétique.
Loi d’induction électromagnétique
Champ magnétique variable crée par la bobine 2 .
Dans le montage, les aimants sont placés de sorte à ce que les pôles qui se font face soient identiques.
Lévitation de la boite
Equilibre instable
Forces qui s’appliquent sur l’aimant dans la boîte:

## Slide 2
UNIVERSITÉ LIBRE DE BRUXELLES – FACULTÉ DES SCIENCES
Induction et lévitation magnétique
Mesures de l'induction électromagnétique
Objectif : Analyser le comportement du courant induit dans la bobine supérieure en fonction des fréquences du
générateur alternatif.
Résultats :
Courant proportionnel à la fréquence.
Comportement linéaire :
Conclusion :
Les données expérimentales valident la théorie de l'induction électromagnétique.
Mesures de la force magnétique
Objectif : Analyser le caractère de la hauteur de lévitation en fonction de la masse en lévitation et comparer avec la théorie.
Résultats :
Données relativement dispersées.
Tendance en m-1/4
Conclusion :
Dans la limite des erreurs expérimentales, les données semblent s'accorder avec la théorie.
FACULTÉ DES SCIENCES DÉPARTEMENT DE PHYSIQUE
Joas KANYINDA WA KANYINDA, Martin VANDERCAMMEN et Alexandre SCHMITZ
Applications à la vie quotidienne
Train à lévitation magnétique
Cuisson avec plaque à induction  Chargeur sans fil
L'induction électromagnétique permet de générer un champ magnétique variable qui chauffe directement les casseroles constituées d'un matériau adapté (ferromagnétique).
La lévitation magnétique permet de créer des champs magnétiques qui soulèvent et propulsent les trains sans contact avec les rails. Cela réduit la friction, permettant des vitesses élevées et un fonctionnement silencieux.
L'induction électromagnétique est également utilisée dans les chargeurs sans fil pour transférer de l'énergie entre le chargeur et l'appareil sans conducteur à fil.
z : distance de lévitation
M : aimantation (moment dipolaire magnétique)
m : masse en lévitation
: Force électromotrice induite (tension induite)
: Flux du champ magnétique